## Slide 1
AI Vision Director V2.3
組員｜林恩、游浩淼、許子沛、陳翰威
V2.3 專案提報
指導老師：Joseph老師、Alan老師、鮪魚老師
開發者：林恩
Notes: 開場：這是一個從攝影師工作現場痛點出發的個人化 AI 拍攝助理，不是要取代攝影師，而是把追車這類高重複、高疲勞的工作交給機器。

## Slide 2
01 ORIGIN
發想起點：讓 AI 接手最疲勞的追車動作
真實工作現場
攝影師長時間追車、盯畫面、操作穩定器，本質上是高度重複、體力消耗大的工作。
初步嘗試
曾經使用 DJI RS4 的遙控拍攝功能，希望可以坐著控制機器拍攝，但實際上車輛追蹤效果不穩，常常追不到車。
專案問題意識
如果攝影師只負責架設、監看與判斷，AI Vision Director 就能由 Desktop 與 iPhone 協作，自動完成追車、構圖與雲台控制。
Desktop AI + iPhone / DockKit
Notes: 這頁用故事打開，不要先講技術。重點是：這個專案不是憑空想像，是從實際拍攝痛點開始。

## Slide 3
02 INDUSTRY
產業現況：多機直播品質高，但高度依賴人力
賽事與活動直播通常需要多機位、導播、攝影師與攝助共同運作。當機位增加，畫面更完整，但持續追蹤的人力與協調成本也同步上升。
多機直播是主流需求
賽車、運動賽事、活動、拍賣直播都需要多角度畫面。
特寫、全景、移動鏡位與導播切換，會直接影響觀眾體驗。
市場費用隨機位上升
台灣公開直播服務資料顯示，三機直播常見費用可落在約 4–7 萬元；三機以上的大型轉播可從約 8 萬元起跳。
問題在於「人」很貴
攝影師必須持續追焦、跟車、保持構圖，工時拉長，穩定度下降與失誤率提高，導播也需要承擔更多補救壓力。
資料依據：台灣公開直播服務方案與市場頁面；三機直播與大型多機直播費用範圍用於簡報估算。
Notes: 這頁補上產業現況：多機直播需求存在，但人力、成本與穩定度是痛點。資料可引用公開服務頁面，避免只憑感覺。

## Slide 4
03 PAIN POINTS
AI 拍攝系統要解決的三個現場痛點
01
攝影師長時間拍攝穩定度下降
02
缺工潮難負擔多位人力
03
人力成本日益上升
這些問題不是「畫質」問題，而是「現場人力配置與持續操作穩定度」問題。
AI Vision Director 不取代攝影師，而是把最疲勞、最重複、最容易失誤的追車與構圖控制自動化。
疲勞
人力
成本
Notes: 承接前面：這裡明確提出痛點。強調問題在於長時間的人力穩定度與成本，而不是攝影師技術不夠。

## Slide 5
04 POSITIONING
專案定位：Desktop 與 iPhone 組成同一套拍攝助理
人負責：判斷與品質把關
• 架設設備與確認拍攝位置
• 判斷畫面美感與直播節奏
• 處理突發事件與整體品質把關
• 決定追蹤目標與切換時機
創意、臨場反應、整體控場仍由人主導
機器負責：重複追蹤與控制
• Desktop 執行偵測、追蹤與 GID / ReID
• Framing Engine 產生構圖與 zoom 目標
• iPhone 提供相機影像與實體倍率
• DockKit 執行 yaw / pitch / roll 與 Home
高疲勞、高重複動作改由系統執行
核心價值：讓攝影師從持續操作，轉為監看、判斷與品質把關
Notes: 這頁要把目標講清楚，避免觀眾誤解成替代攝影師。人做創意、判斷、控場；機器做重複追蹤。

## Slide 6
05 V2.3 SYSTEM FLOW
雙端閉環：iPhone ↔ Desktop ↔ DockKit
Bonjour 找到 Desktop；安全握手後，才以 WebSocket 交換影像與控制資料。
iPhone Camera + DockKit
1. iOS Camera
JPEG latest-frame
最高約 30 FPS
4. DockKit
關閉 System Tracking
yaw / pitch / roll / Home / zoom
2. Desktop V2.3
YOLO26 + Tracker Adapter
GID / ReID + Feature Gallery + Framing
3. Control Policy
dead zone / hysteresis / rate limits
error / confidence / zoom / state
Bonjour 探索 + 安全握手
_autocamtracker._tcp / 4 s deadline
WebSocket 雙向資料
上行 JPEG / 下行 JSON tracking
身份 + 構圖 + policy → 控制命令
NFC 只用於首次配對；持續資料走區域網路 WebSocket，iPhone 再透過 Apple DockKit 控制穩定器。
AI Vision Director Desktop V2.3
Mac / Desktop 軟體內部
NFC 配對
Apple DockKit
控制
Notes: [Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 7
06 IOS SOFTWARE
手機軟體：AI Vision Director iOS App
相機、連線、控制與安全都由 iOS App 負責，並與 Desktop 共用同一套版本化資料契約。
Camera&Preview
Discovery & Network
Command & Safety
DockKit Execution
1
相機擷取
Capture
Preview
JPEG / zoom
2
自動探索
Bonjour .local
舊 IP 修正
自動重連
3
命令驗證
V1.0 JSON
sequence validation
target state
4
安全閘
4 s handshake
500 ms timeout
invalid → STOP
5
雲台計算
smoothing
rate limits
6
DockKit
Manual
Yaw / Pitch / Roll
使用者看得到的手機功能
• 相機：即時預覽、倍率與影格統計
• 雲台：方向鍵、STOP、速度與校正參數
• 連線：Bonjour 狀態、Server URL、重連
• 紀錄：DockKit、網路與安全事件 log
現場可靠性設計
• 握手成功前不送 frame、motor status 或 control
• latest-frame backpressure：忙碌時保留最新影格
• 斷線、逾時、失追、倒序或無效 JSON 立即 STOP
• App 退到背景或穩定器脫離時也會安全停止
手機 App 不是單純遙控器，而是相機來源、網路客戶端、DockKit 執行器與最後一道安全閘。
AI Vision Director Camera for iOS V2.2
Notes: [Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 8
07 KEY PROBLEM
核心困難：偵測得到車，不代表長期認得同一台車
只有 Detector / Tracker 時
知道畫面中有車與 bbox 位置
產生當前片段的短期 LID
能維持連續幀內的 track continuity
但離框、遮擋或切鏡後，LID 仍可能改變
加入 GID / ReID Identity Pipeline 後
把選定車輛保存成長期 GID
Feature Gallery 保存高品質身份特徵
短失追先 coasting，之後可 search / reacquire
SQLite 保存 metadata 與 feature provenance
追蹤的是指定身份，而不只是當下 bbox
Detector 找候選；GID / ReID 身份層才負責長期認車與找回
Notes: 這頁要用簡單語言講：YOLO 不差，它是偵測器；但專案真正的 know-how 是跨場景找回同一台車。
[Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 9
08 IDENTITY DATABASE
解法：以 GID + Feature Gallery 建立長期身份
點選車輛 bbox
使用者選定要追蹤的車
建立 GID 與身份 metadata
SQLite
保存長期身份與狀態
通過品質門檻後寫入特徵
CropQuality → Encoder
→ Policy → Index
形成可稽核的 Master feature
Find GID / Auto Reacquire
依 identity decision 找回指定目標
系統把車輛轉成可保存、可驗證、可搜尋的身份資料，並避免低品質樣本污染 Master Gallery。
依據：AI Vision Director V2.3 README、identity / feature gallery / SQLite architecture。
bbox
GID / metadata
Master features
Notes: 這頁把操作流程講成解決方案，讓評審知道 ReID 不是抽象名詞，而是有 UI 流程與資料庫。
[Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 10
09 IDENTITY LOGIC
LID / GID：把短期 tracker identity 接到長期車輛身份
LID
Local ID
Tracker Adapter 產生
短期，只在當前連續片段有效
GID
Global ID
Identity Pipeline + SQLite 保存
長期，可跨片段搜尋與找回
進入 Identity Pipeline
LID 是 tracker 的臨時編號；GID 是系統保存的車輛身份。
LID 可以改變，GID 才是跨片段延續的關鍵。
依據：AI Vision Director V2.3 domain contracts 與 identity architecture。
LID
Notes: 這是技術簡報很重要的一頁，建議上台時一定要停一下講清楚。
[Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 11
10 FEATURE GALLERY
Feature Gallery：品質、編碼、政策與持久化各自解耦
特徵品質與編碼
CropQualityAssessor 先檢查尺寸、清晰度與有效性
EmbeddingEncoder 產生身份向量
Master feature 保存可追溯的身份記憶
政策、索引與持久化
GalleryPolicy 決定是否接受新樣本
VectorIndex 負責近鄰搜尋
SQLiteWorker 以單一 owner thread 持久化
寫入防護與稽核
class / ReID / quality / duplicate 全通過才寫入
保留 provenance 與 decision reason
疑似污染可隔離或撤銷
Gallery 越乾淨、決策越可追溯，GID reacquire 就越可靠
Notes: 這頁深入但不要太硬。重點是：ReID 資料庫不是亂存照片，而是要防止錯車資料污染。
[Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 12
來源選擇
即時追蹤
構圖預覽
GID / ReID
選定目標前畫面
追蹤與構圖輸出
Notes: Demo 頁：這裡留給你放圖或影片。建議不要只播影片，要搭配右側流程讓觀眾知道該看什麼。
[Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 13
11 DESKTOP DEMO
Demo：Desktop 的目標建立與追蹤流程
1. 選模型，啟動追蹤
2. 點 bbox 建立 GID
3. 通過 gate 才寫入
SQLite identity data
Notes: Demo 頁：這裡留給你放圖或影片。建議不要只播影片，要搭配右側流程讓觀眾知道該看什麼。
[Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 14
12 END-TO-END DEMO
Demo：Desktop 與 iPhone / DockKit 協同操作
Notes: Demo 頁：這裡留給你放圖或影片。建議不要只播影片，要搭配右側流程讓觀眾知道該看什麼。
[Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 15
13 TRACKING VS IDENTITY
從短期 track id 升級為可保存、可找回的 GID 身份
Detector + Tracker
偵測車輛與 bbox 位置
以 LID 維持當前片段 continuity
適合短期追蹤，不保存長期身份
Tracker + GID / ReID
Detector 找候選，ReID 比對身份
GID 與 SQLite 保存長期身份
coasting、search 與 reacquire 負責找回
評估項目
只有 Detector / Tracker
GID / ReID Identity Pipeline
遮擋後找回同一台車
依 tracker continuity
Reacquire / Find GID
ID 穩定性
只在單段內有效
GID 跨片段保存
錯追風險
密集、遮擋時易切換
class + quality + ReID gates
跨片段辨識
不保存身份
SQLite + Feature Gallery
V2.3 架構依據：Detector Backend、Tracker Adapter、GID / ReID、Feature Gallery；結果以同資料集 replay 或 Benchmark Center 驗證。
Notes: 這頁要誠實說明：目前是工程估算與測試目標，正式數字要由 demo 影片標註、統計 ID switch、reacquire success、tracking lost ratio 後確認。
[Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 16
14 CONTROL DATA FLOW
V2.3 控制閉環：Desktop 決策、iOS 執行
影像、身份、構圖、控制與硬體執行分層處理；每一層都有清楚的資料契約與停止條件。
iOS Camera Source
Desktop Vision + Identity
Desktop Framing + Policy
iOS Safety + DockKit
1
相機影像
JPEG
frame_id / time
geometry
2
偵測與追蹤
YOLO26 bbox
LID / confidence
3
身份與構圖
GID / ReID
anchor / lead room
zoom target
4
控制 Policy
dead zone
hysteresis / limits
5
1.0 Contract
sequence / error
confidence / zoom / state
6
安全執行
timeout → STOP
Desktop 下行命令的資料重點
• state：tracking / coasting / searching / lost
• error、confidence、selected GID、predicted
• zoom、sequence 與 timestamp
• policy：dead zone / hysteresis / rate limits
iOS 的第二層安全與執行
• 驗證 sequence、lock 與 500 ms timeout
• smoothing、rate 與 edge limits
• DockKit：yaw / pitch / roll / Home
• iPhone camera 套用實體 zoom
Desktop policy 與 iOS device safety 形成雙層保護；任一層判定資料失效，就停止馬達命令。
AI Vision Director Desktop V2.3
Notes: [Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 17
15 DUAL-LAYER CONTROL
雙層控制：Desktop 先決策，iOS 再安全限幅
Desktop policy 產生受限命令；iOS 依裝置狀態、邊界與 timeout 決定是否執行。
AI Vision Director Desktop V2.3
1. Desktop：Camera Control Policy
framing error → dead zone / hysteresis → rate limits
Desktop Policy
Target
中心附近不動
不讓微小 bbox 抖動變成馬達動作
身份不確定或失追時，Desktop 凍結／限制輸出。
2. iOS：裝置安全 + DockKit
sequence / lock / timeout → smoothing / edge limits
Target
error_x
error_y
→
yaw
error_x × gain
pitch
−error_y × gain
DockKit velocity
近邊界降速；異常狀態 → STOP。
雙層原則：Desktop 負責拍攝意圖與控制政策，iOS 負責裝置安全與 DockKit 執行。
Notes: [Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 18
16 STATE & SAFETY
追蹤狀態與安全閘：短失追可預測，連線異常立即停止
Tracking
目標鎖定時持續輸出構圖與控制命令
GID 維持指定車輛身份
Coasting
短暫漏檢時保留 identity 並預測位置
不安全或靠近邊界時停止 coasting
500 ms
iOS tracking timeout
逾時、倒序、無效 JSON 或 target lost → STOP
4 秒
Handshake deadline
成功前不傳資料
狀態機、sequence validation、雙層控制限制與 emergency STOP 共同守住硬體安全。
依據：AI Vision Director V2.3 README、Camera Control Policy、WebSocket 與 iOS safety implementation。
Notes: 這頁用數字呈現技術效果，讓觀眾覺得不是只有偵測，而是有處理直播畫面的細節。
[Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 19
17 TRACKING RESULT
Demo：Desktop + iPhone / DockKit 實際追蹤成果
Notes: Demo 頁：這裡留給你放圖或影片。建議不要只播影片，要搭配右側流程讓觀眾知道該看什麼。
[Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 20
18 BENCHMARK CENTER
Benchmark：Quick Auto 與 Verified 如何運作
AI Vision Director Desktop V2.3
1｜輸入
影片 + 模型
1–5 組 Detection × ReID
同一份解碼影格依序執行
2｜建立 Gallery
Feature limit 20
品質 gate + 固定 Gallery
Enrollment frame 不計分
3｜正式量測
預設 3 輪
逐 Shot / FPS / latency
可 Pause / Resume / Stop
4｜輸出
Proxy / Verified
進度、ETA、匯入／匯出
不同 profile 不直接比較
Quick Auto｜不需標註
• 固定影片，逐一執行模型組合 • 先建立品質過濾的 Gallery，再跑正式量測 • 硬切鏡自動分 Shot；回報一致性與真實效能 • Proxy 不是 mAP、HOTA 或 Rank-1
Verified｜Ground Truth
• 使用 Golden video + 對應 JSONL
• 六軸：Detection / Tracking / Identity / Framing / Control / Realtime
• 可匯出 COCO / MOTChallenge 與完整設定
• profile 與 dataset_version 相同才可直接比較
Quick Auto 用於模型組合的 annotation-free proxy；需要標準準確率時，改用 Verified 與相符的 Ground Truth。
Notes: [Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 21
19 WORKSPACE & OBSERVABILITY
V2.3 工作區：每個模組都有入口、狀態與可追蹤輸出
已落地：PySide6 Scheme A
• Source：webcam / video / URL / screen / iPhone
• Playback 與錄影整合在來源流程
• Models 獨立管理 Detection / ReID
• Vehicle Database + Feature Manager 管理 GID、樣本與污染隔離
Dock 可移動、浮動、隱藏；Workspace 與 QSettings 保存配置。
已落地：Performance + Diagnostics
• 分開統計來源缺口、iPhone send drop、latest-frame overwrite 與 decode failure
• 顯示 FPS、P50/P95/P99 latency、失追 frame 區間
• 一鍵彙整 detector、tracker、ReID、GMC、SQLite、WebSocket、DockKit 與 motor 狀態
結構化事件可定位到來源、演算法、網路或硬體執行層。
PySide6 是主要工作區；Tkinter 入口保留，並共用 application use case、SQLite 與 1.0 contract。
Notes: 這頁要把困難講成下一步規劃，不要像是專案失敗。重點是：我們知道問題在哪，也知道工程解法與 KPI。
[Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 22
20 SYSTEM VALUE
系統價值：拍攝意圖、AI 決策與硬體安全形成可驗證閉環
Desktop
AI 決策與身份記憶
YOLO → Tracker → GID/ReID → Framing → Control Policy
iPhone
相機、網路與 DockKit 執行
JPEG 上行；1.0 contract 驗證；DockKit + timeout STOP
Benchmark
重現性與工程選型
同影片依序跑模型；保存 dataset、profile、runtime 與硬體 metadata
每個控制命令都能追溯到影像、身份、構圖、Policy 與安全狀態。
實際人力與成本效益依場地、機位與工作流程驗證；本頁不使用未經實測的百分比。
Notes: 這頁已依需求移除金額，只留下百分比。請上台時強調比例與工作量變化，不要停留在價格。
[Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 23
21 ROADMAP
V2.3 已完成模組化與 Benchmark，下一步擴大資料與多機能力
近期：Golden Dataset
建立版本化影片、JSONL 標註與固定 train / validation / test split。
以官方 COCOeval、TrackEval 與產品門檻驗證發布數字。
近期：iOS 實機強化
擴充不同網路、不同 DockKit 裝置與長時間連線測試。
強化 calibration、重連、背景切換與失效安全紀錄。
中期：多機 AI 中控
管理多支 iPhone、相機與雲台；整合跨機身份、機位狀態與導播輔助決策。
中長期：場景拓展
由賽車延伸到運動、拍賣與活動紀錄；依場景建立 framing profile、資料集與驗收門檻。
目標：從可靠的單機閉環，擴展成可量測、可稽核、可調度的多機 AI 拍攝平台。
現況依據：AI Vision Director V2.3 README 與架構文件；Roadmap 項目不列為現行功能。
Notes: 最後收斂成願景：不是只做賽車，而是以賽車作為高難度場景驗證，未來可擴展到更多直播和拍攝場景。
[Sources]
- Local repository: README.md (Desktop V2.3 / iOS V2.2 architecture and operation)
- Local repository: CHANGELOG.md (V2.3 current behavior)
- Local repository: docs/architecture/benchmark-center.md
- Local repository: docs/architecture/framing-engine.md
- Local repository: docs/architecture/camera-control-policy.md
- Local repository: docs/architecture/identity-components.md
- Local repository: docs/architecture/feature-gallery-components.md
- Local repository: docs/architecture/websocket-components.md

## Slide 24
AI VISION DIRECTOR
感謝您的聆聽
DESKTOP AI × IPHONE CAMERA × DOCKKIT CONTROL
AI Vision Director Desktop V2.3
Desktop V2.3 · iOS V2.2